## Slide 1: EKG-Schreiber
MSE – Teil Schaltungstechnik II

## Slide 2: Inhalt
  Ziele
  Theoretische Grundlagen
  Schaltungskonzepte
  Ergebnisse

## Slide 3: Ziele
  analoge EKG-Schaltung
  medizinisch verwertbar
  Eingang: Elektroden
  Ausgang: Spannungskurve am Oszilloskop

## Slide 4: Theorie

## Slide 5: Herzschlag
  Aktionspotenziale im Sinusknoten
  Verbreitung über Reizleitungssystem
  Messung an der Haut

## Slide 6: Arten des EKGs
  Brustwand-Ableitungen
  Extremitäten-Ableitungen
  Einthoven-Ableitungen: Potenzialdifferenzen

## Slide 7: Schaltungsumsetzung

## Slide 8: Überblick
  Potenzialdifferenz
  kleine Amplitude, Rauschen
  Verstärker, Filter

## Slide 9: Instrumentationsverstärker
  symmetrische Verstärker
  Differenzverstärker
  Potenzialtrennung
  Ausgangsspannung:

## Slide 10: Vorverstärker
  nicht invertierend
  Verstärkung:

## Slide 11: Tiefpass-Filter
  Butterworth-Filter 3. Ordnung
  hochfrequentes Rauschen + 50 Hz
  -40 dB/Dekade
  3 dB-Grenzfrequenz bei 9 Hz

## Slide 12: Nachverstärker
  nicht invertierend
  Verstärkung:
  R11 für Eingangsruhestrom

## Slide 13: Switch
  Umschaltung zwischen Einthoven-Ableitungen
  3 Eingänge  2 Ausgänge
Schalterstellung (Seitenansicht) | Einthoven-Ableitung | Elektrodenkonfiguration
Links | Abl. II | RA → LF
Mitte | Abl. I | RA → LA
Rechts | Abl. III | LA → LF

## Slide 14: Layout
  Entwicklung mit Eagle
  Minimierung von Störungen

## Slide 15: Ergebnisse

## Slide 16: Analyse
  gut erkennbar
  leichte 50 Hz-Störungen
  P-Welle: Vorhöfe
  QRS-Komplex: Herzkammern
  RR-Intervall: Herzfrequenz

## Slide 17: Optimierungen
  steileres Filter bzw. Bandsperre
  digitale Signalverarbeitung
  Abschirmung
  Goldberger-Ableitungen durch Addierer

## Slide 18: Erkenntnisse
  medizinisch verwertbar mit einfachen Schaltungen
  Strom im menschlichen Körper

## Slide 19: Dange Leude!